Fiche de présentation

| THEME du programme : Le défi énergétique | Sous-thème : Utilisation des ressources énergétiques disponibles Optimisation de la gestion et de l'utilisation de l'énergie |
| --- | --- |

Les rêves de Mr Photon pour la planète Terre

Type d'activité

- Évaluation

Conditions de mise en œuvre

Contexte et organisation

- Réinvestissement : évaluation à programmer en conclusion de la partie sur le défi énergétique

- Durée : 1 h 30

| Notions et contenus | Compétences attendues |
| --- | --- |
| Ressources non renouvelables : - fossiles (charbon, pétroles et gaz naturels), - fissiles (uranium : isotopes, : isotope fissile). Ressources renouvelables. Le Soleil, source de rayonnement. Réaction de fission. Exploitation des ressources renouvelables. | Utilisation des ressources énergétiques disponibles : Rechercher et exploiter des informations pour : - distinguer des ressources d'énergie renouvelables et non renouvelables; - identifier des problématiques d'utilisation de ces ressources. Interpréter l'équation d'une réaction nucléaire en utilisant la notation symbolique du noyau . A partir d'exemples données d'équations de réactions nucléaires, distinguer fission et fusion. |
| Sous-produits de l'industrie nucléaire. Décroissance radioactive. Effet de serre. | Optimisation de la gestion et de l'utilisation de l'énergie Rechercher et exploiter des informations pour comprendre : - la problématique de la gestion des déchets radioactifs. Analyser une courbe de décroissance radioactive. Faire preuve d'esprit critique : discuter des avantages et des inconvénients de l'exploitation d'une ressource énergétique, y compris en terme d'empreinte environnementale. |

Compétences transversales

(Préambule des programmes et socle commun)

- Mobiliser ses connaissances

- Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile)

- Formuler des hypothèses

- Raisonner, argumenter, démontrer

Mots clés de recherche : énergie renouvelable, cellule photovoltaïque, énergie fossile, énergie nucléaire, réaction de fission, effet de serre, déchets radioactifs

Provenance : Académie AMIENS Adresse du site académique : http://pedagogie.ac-amiens.fr/spc/

Evaluation

Mr Photon rêve, … il rêve de sa future maison et il rêve de faire un geste pour cette planète Terre qu'il aime tant !

1  Et si le Soleil était la solution ?

Document 1 : la maison du futur, extrait du Journal du CNRS, n° 190 – 191, novembre – décembre 2005

Document 2 : les photopiles en quête de punch, extrait de Science et Vie, hors-série n° 214, mars 2001

Document 3 : le photovoltaïque, de la lumière à l'électricité, extrait de Science et Vie, hors-série n° 241, décembre 2007

Document 4 : l'installation photovoltaïque, extrait du site Internet http://www.photovoltaique.guidenr.fr/

Document 5 : le rendement d'une installation photovoltaïque, extrait du site Internet http://www.photovoltaique.guidenr.fr/

En France, on estime que l'énergie solaire reçue par une installation photovoltaïque est à peu près de 
1200 kWh/m²/an. Mais seulement 8.5 % de cette énergie solaire reçue sera transformée en énergie électrique par l'installation photovoltaïque, soit 102 kWh/m²/an.

Cela signifie que l'installation photovoltaïque produira tous les ans 102 kWh d'électricité par m² de toiture. Par exemple, une toiture qui dispose d'une surface de 30 m² produira tous les ans 102 × 30 = 3060 kWh d'électricité.

Questions

1  Identifier sur le document 1 deux sources d'énergie qui permettraient de satisfaire les besoins en électricité de la future maison de mr Photon. Ont-elles un point en commun ? Si oui, lequel ?

2  Indiquer sous forme d'un diagramme pour chacune de ces deux sources la conversion d'énergie qui est réalisée.

3  Citer à l'aide du document 2 un avantage et un inconvénient à long terme de l'utilisation de cellules photovoltaïques.

4  A l'aide du document 3 expliquer pourquoi il faut adjoindre un onduleur aux panneaux solaires qui sont posés sur un toit ?

5  D'après le document 4, quels conseils donneriez-vous à mr Photon pour faire construire sa maison afin que le rendement de l'installation photovoltaïque soit optimal ?

6.1  A l'aide du document 5 calculer en moyenne l'énergie exprimée en kWh dont va disposer mr Photon sur une heure s'il fait installer des panneaux solaires sur une surface de 30 m2 ?

6.2  Sur la notice de son four électrique mr Photon lit "0,58 kWh en consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C".

Mr Photon peut-il envisager de simplement faire installer des panneaux solaires pour subvenir aux besoins en énergie électrique de sa maison ? Expliquer la réponse.

6.3  Avec vos connaissances, expliquer alors quel est l'intérêt pour mr Photon de faire installer des panneaux solaires dans sa future maison ?

2  Et si le Soleil seul ne pouvait pas suffire ?

Document 6 : le paradoxe de l'atout vert, extrait de Science et Vie, hors-série n° 225, décembre 2003

Aussi bizarre que cela puisse sonner aux oreilles de certains, l'énergie nucléaire peut être considérée comme une "énergie verte". En effet, contrairement aux centrales thermiques fonctionnant aux combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole), elle ne produit pas de […] CO2, ni poussières, ni produits polluants comme le dioxyde de soufre ou l'oxyde d'azote. Un avantage certain quand on sait les niveaux de CO2 ont augmenté de 30 % depuis 200 ans et continuent de progresser de 10 % tous les 20 ans. Or l'augmentation de CO2 contribue pour deux tiers au renforcement de l'effet de serre.

Dans le cadre du protocole de Kyoto, le nucléaire pourrait apparaître comme un moyen d'action légitime de réduction des gaz à effet de serre. La non-émission de CO2 est même un des rares facteurs qui pourraient favoriser une reprise des programmes de nucléaire civil tant sont fortes les réticences.

[…] S'éclairer nucléaire, rouler nucléaire, à l'horizon 2040 - 2050, l'énergie nucléaire pourrait représenter 20 à 30 % de l'énergie primaire […] Mais peut-on sérieusement envisager 4000 centrales éparpillées […] ? Même les plus farouches partisans du nucléaire ne sauraient recommander d'extrapoler les technologies actuelles dans de telles conditions au regard des risques inhérents à l'exploitation, de la gestion des déchets."

1.1  Qu'appelle-t-on énergie fossile ?

1.2  D'après le document 6 quel est l'avantage de l'énergie nucléaire par rapport à ces énergies ?

2.1  Donner la formule chimique et le nom du gaz qui est le principal responsable de l'effet de serre.

2.2  Indiquer une conséquence de l'effet de serre sur Terre.

3  Certaines centrales nucléaires dites à neutrons lents utilisent comme combustible de l'uranium enrichi .

3.1  Donner la composition du noyau d'uranium 235.

3.2  Le bombardement d’un noyau d’uranium 235 par un neutron peut produire un noyau de strontium et un noyau de xénon, selon l’équation suivante : .

3.2.1  Quel est le type de réaction (fusion ou fission) subie par un noyau d'uranium 235 ? Expliquer la réponse.

3.2.2  Vérifier que les valeurs des nombres A et Z sont A = 139 et Z = 38.

3.3  Le césium 135 est un des déchets produits par la fission de l'uranium 235 dans une centrale nucléaire.

A partir de la courbe de décroissance radioactive du césium 135 donnée ci-dessous, déterminer le temps au bout duquel le nombre de noyaux de césium sera égal au huitième de sa valeur initiale N0.

3.4  Commenter alors la phrase du document 6 : l'énergie nucléaire peut être considérée comme une "énergie verte" en indiquant les avantages et les inconvénients de cette source d’énergie en termes d’écologie.