Une électrode d'argent ou de platine à faible coût

Comment construire une électrode d'argent ou de platine avec un minimum de "bricolage" sans utiliser une longueur importante de fil d'argent ou de platine ?

Matériel nécessaire pour construire 10 électrodes environ :

- un stylo à bille vide complet ;

- un fil de cuivre de diamètre 0,5 à 1 mm (fil récupéré sur des chutes de fil pour installation domestique);

- 1,5 à 2 cm de fil d'argent ou de platine ;

- une douille femelle à visser (sans double puits) dont le diamètre du pas de vis s'approche du diamètre intérieur du corps du stylo ;

- colle universelle (plastique, métal) et mastic d'étanchéité pour salle de bains ou toiture ;

- fer à souder et soudure ;

- chignole avec mèche adaptée.

# Construction

Étape 1 :

- couper 1,5 à 2 cm de fil d'argent ou de platine ;

- couper une longueur de fil de cuivre suffisante pour sortir du corps du stylo ;

- souder le fil d'argent ou de platine sur le fil de cuivre (ne pas utiliser une épaisseur de soudure trop importante, celle-ci doit rentrer dans la cartouche du stylo).

Étape 2 :

- enlever la tête porte bille de la cartouche du stylo ;

- introduire le fil de cuivre préparé dans l'étape 1 dans la cartouche vide de telle sorte que la soudure se trouve dans la cartouche ;

- réaliser l'étanchéité du coté argent ou platine avec le mastic ;

- laisser sécher.

Étape 3 :

- placer l'ensemble construit dans l'étape 2 dans le corps du stylo ;

- couper le fil de cuivre à la bonne longueur (prévoir la longueur nécessaire à la douille femelle) ;

- sortir l' ensemble construit dans l'étape 2 et coupé à la bonne longueur du corps du stylo ;

- souder la douille femelle sur le fil de cuivre.

Étape 4 :

- si nécessaire élargir la partie supérieure du corps du stylo avec une mèche adaptée au diamètre de la douille ;

- verser quelques points de colle universelle sur le pas de vis de la douille ;

- placer l'ensemble construit dans l'étape 3 dans le corps du stylo en veillant que la partie argent ou platine sorte du corps du stylo ;

- bien fixer la partie enduite de colle sur le corps du stylo ;

- laisser sécher.

Étape 5 :

- fermer la partie inférieure du corps du stylo avec du mastic étanche ;

- laisser sécher ;

- l'électrode est prête.

Vous pouvez la protéger avec le capuchon du stylo.

Essayez,  ça marche, mais il faut conserver de "vieux" fils (sans double puits).

Photo d'une électrode d'argent

Cette électrode a déjà été utilisée.

On obtient la même photo avec une électrode de platine.

# Text boxes

fil de cuivre

fil d'argent ou de platine

soudure

cartouche du stylo

ensemble construit dans l'étape 1

mastic étanche

soudure

douille

ensemble construit dans l'étape 2